Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
(pieczęć wykonawcy)
SPRZĘT KOMPUTEROWY
WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
(Formularz specyfikacji cenowej)
Lp.	Nazwa	Opis / Zamówienie określa minimalne wymagania	Szt.	Model / Marka	Cena jedn.	Wartość brutto
1	Drukarka 3D	Technologia druku LPD (Layer Plastic Deposition) / FFF / Wymiary drukarki bez szpuli min.345 x 360 x 430 mm / Wymiary drukarki ze szpulą min. 345 x 430 x 430 mm / Waga min. 16 kg / Obszar roboczy min.200 x 200 x 180mm / Grubość warstwy min. 90 mikronów / Rodzaj filamentów Z-SEMIFLEX; Z-ABS; Z-ULTRAT;Z-PCABS; Z-GLASS; Z-HIPS; Z-PETG; Z-ASA PRO; Z-ESD; Z-PLA PRO; / Średnica filamentu min. 1,75mm / Średnica głowicy drukującej min.0,4mm / Zakres temperatury pracy dyszy min.290° C (554° F) / Liczba głowic: jedna / Podgrzewana platforma perforowana / Temperatura platformy min.105° C (221° F) / Kalibracja platformy robocze: Automatyczna / Kamera z podglądem / Temperatura pracy min.20° - 30° C / Czujnik końca filamentu / Zasilanie 110 V ~ 5.9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz / Łączność USB, RJ45, WiFi / Wymagania sprzętowe Mac OS X / Windows 7 and newer versions / Oprogramowanie Z-SUITE 2.0 / Format plików .stl, .obj, .dxf, .3mf / Dołączony materiał do drukowania / Gwarancja min. 12 miesięcy (Możliwość przedlużenia ) / Pobór mocy max.320 W	1
2	Skaner 3D	Wymiary skanu min. 30 × 30 × 30 mm, maks. 700 × 700 × 700 mm / Dokładność skanowania do 0,1 mm Łączność USB 3.0 / Oprogramowanie Windows 10, 64bit / Format plików OBJ, STL, ASC, PLY	1
3	Filament (kompatybilny z drukarką) –różne kolory – 1kg.	Filament Premium PLA / Gęstość materiału min. 1.24 g/cm3 / Temperatura druku: 185-215°C / Temperatura stołu 0-45°C / Prędkość druku min.40-150 mm/s / Verify your spool / Kluczowe cechy: / -produkowany z surowców w pełni biodegradowalnych. / -dobre właściwości mechaniczne (wysoka twardość i odporność na rozciąganie) / -łatwy w użyciu / -wysoka estetyka powierzchni końcowej wydruku / -materiał odpowiedni do tworzenia części o wysokiej rozdzielczości / -wysoka sztywność drukowanych przedmiotów / -stosunkowo niska temperatura topnienia / -brak skurczu po schłodzeniu	40
4	Komputer	Procesor min. Intel Core i5-10400F (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache) / Chipset min.Intel B560 / Pamięć RAM min.16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) / Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM min.128 GB / Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) min. 4/2 / Karta graficzna min.NVIDIA GeForce RTX 3060 / Wielkość pamięci karty graficznej min. 12288 MB GDDR6 (pamięć własna) / Dysk SSD PCIe min.1000 GB / Opcje dołożenia dysków: Możliwość montażu min. czterech dysków SATA / Możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe/SATA (elementy montażowe w zestawie) / Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie) / Wbudowane napędy optyczne / Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa / Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) / LAN 2.5 Gbps, Bluetooth / Złącza - panel tylny: / USB 2.0 - min.2 szt. / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min.4 szt. / USB 3.1 Gen. 2 -min. 1 szt. / USB Type-C - min.1 szt. / Wejście/wyjścia audio - min.6 szt. / RJ-45 (LAN) - min.1 szt. / HDMI (nieaktywne) - min.1 szt. / HDMI (karta graficzna) -min. 1 szt. / Display Port (nieaktywne) -min. 1 szt. / Display Port (karta graficzna) -min. 3 szt. / PS/2 Combo -min. 1 szt. / AC-in (wejście zasilania) - min.1 szt. / Złącze antenowe – min. 2 szt. / Złącza - panel górny / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) -min. 2 szt. / Wejście mikrofonowe -min. 1 szt. / Wyjście słuchawkowe/głośnikowe -min. 1 szt. / Porty wewnętrzne (wolne) / PCI-e x16 - 2 szt. / SATA III - 6 szt. / M.2 - 2 szt. / Kieszeń wewnętrzna 3,5" -min. 2 szt. / Kieszeń wewnętrzna 2,5" - min.2 szt. / Zasilacz min.500 W / Podświetlenie obudowy: Wielokolorowe (10 kolorów) / Tryby podświetlenia: Stały,Pulsujący, Przenikający (zmiana kolorów) / Akcesoria: Kabel zasilający, Antena WiFi, System operacyjny Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa)	1
	PODSUMOWANIE		X	X	X